## Slide 1: ENERGYPLUS
Por: Vitor, Yuri e Fábio

## Slide 2: Introdução
Apresentamos o EnergyPLUS, uma ferramenta útil para monitorar o consumo de energia de eletrodomésticos. Com ela, é fácil medir o gasto energético de cada aparelho. O EnergyPLUS funciona com o Sensor ZMCT103C, instalado nos aparelhos desejados, enviando os dados em tempo real para o TagoIO. Gráficos e tabelas claras facilitam a análise do consumo ao longo do tempo, identificando padrões. Além disso, a ferramenta oferece recursos como alertas de consumo excessivo, auxiliando no controle de despesas e na redução do impacto ambiental.

## Slide 3: Objetivos
Monitorar o consumo de energia dos aparelhos domésticos de forma precisa e confiável.
Fornecer aos usuários informações claras e compreensíveis sobre seu consumo de energia por meio de gráficos e tabelas na plataforma TagoIO.
Facilitar a identificação de padrões e tendências de consumo de energia ao longo do tempo.
Alertar os usuários sobre situações de consumo excessivo para que possam tomar medidas corretivas e reduzir seu gasto de energia.
Contribuir para a redução das despesas com energia elétrica e o impacto ambiental associado ao consumo de energia.

## Slide 4: Desenvolvimento
Componentes do circuito: ESP32 (placa micorcontroladora), sensor zmct103c.
Instalação: instalamos o sensor no pino 34 para imputar a amperagem lida por ele na ESP32 e executar o software que converte o valor para tensão e faz o cálculo do gasto mensal e se conecta ao TagoIO, enviando os dados em seguida.
Protocolos de envio de dados: MQTT, ESP32--->TagoIO Esse protocolo é utilizado em Iot devido a sua simplicidade de implementação de envio e recebimento de dados.
Muito semelhante ao método http, o mqtt envia dados em quantidades menores, oferecendo um baixo consumo de rede. O protocolo mqtt tem o formato cliente/servidor. Funcionando a partir dos métodos publish/subscribe, ou seja, que permite o cliente fazer postagens num servidor, em um determinado tópico, e que capte dados desse tópico se estiver inscrito nele. As mensagens no servidor são geridas por um Broker, que fara a ponte entre o publicador e o inscrito.
Configurações TagoIO: no tago configuramos uma Action que cria um tópico para postar dados e enviar ao bucket, onde sao armazenados. Também configuramos uma dashboard para exibir o conteúdo de forma mais clara, nele podemos configurar tipo de dados, unidades de medidas, condições, etc.
Conexão ESP32 e TagoIO: Para a conexão entre o TagoIO e nossa placa utilizamos a biblioteca "EspMQTTClient.h", que conecta a placa a internet e ao TagoIO com seu respectivo Token. Os dados são enviados através do tópico "node/pot", que utiliza o protocolo MQTT, que foi criado em uma Action no Tago.

## Slide 5: conclusão
Em conclusão, o projeto EnergyPLUS demonstrou sua eficácia ao oferecer um dispositivo capaz de medir o consumo de energia de eletrodomésticos, enviando esses dados para o TagoIO. Com essa funcionalidade, os usuários podem monitorar seus gastos energéticos e transformá-los em valores monetários, permitindo uma maior conscientização sobre seus custos. Além disso, os alertas implementados no sistema têm se mostrado efetivos ao auxiliar os usuários a identificar e corrigir situações de consumo excessivo. Dessa forma, o EnergyPLUS não apenas promove a economia financeira, mas também contribui para a preservação do meio ambiente, ao incentivar a redução do consumo de energia e o impacto ambiental associado.

## Slide 6: referências
Preço da energia elétrica CPFL 2023. NG SOLAR, São Paulo, 30 de maio de 2023. Disponível em: https://www.ngsolar.com.br/single-post/preco-kwh-cpfl. Acesso em 15 de junho de 2023.
Equipe Projeto Solar. Como calcular KWh em reais. Rio do Sul, 9 de agosto de 2022. Disponível em: https://www.projetosolar.eng.br/post/comocalcularkwhemreais. Acesso em 17 de junho de 2023